## Slide 1: Nur zur Internen Benutzung!

## Slide 2
Planetengetriebe Generation 3
Performant
Präzise
Passgenau

## Slide 3
Performant. Präzise. Passgenau.
Planetengetriebe von STÖBER.
Kompakteste Planetengetriebemotoren auf dem Markt
Überragende Präzision und Performance
Einzigartige Kombinations- und Optionsvielfalt
Außergewöhnliche Robustheit
Einbaufertige Antriebslösungen für Werkzeug- und - Verpackungsmaschinen sowie Anwendungen in Automation und Robotik

## Slide 4
Planetengetriebe Generation 3
Prioritäten
1. Kostenreduzierung
2. Längenreduzierung
3. Designoptimierung
4. Leistungsoptimierung

## Slide 5: Performant
Kompakt und dynamisch!
Sie profitieren von weniger Bauraum und einer einbaufertigen Einheit.

## Slide 6: Performant
Bis zu 59,5% mehr
Beschleunigungsmoment!

## Slide 7: Performant
Bis zu 66,7% mehr
Nennmoment!
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3
Erhöhung der Nennmomente durch
geänderte Berechnungsgrundlagen nach neuesten Erkenntnissen und aktuellen Stand der Technik.

## Slide 8: Performant
Bis zu 57,5% mehr
Not-Aus-Moment!
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3
Erhöhung der NOT-AUS-Momente durch
Verbesserte Verzahnungsqualität
Modernste Werkstoffe, Härteverfahren
Modernste Präzisionsmaschinen
Neues innovatives Fertigungsverfahren für die Hohlradverzahnung (Power-Skiving / Wälzschälen) in einer Maschinenaufspannung – Keine Umspannfehler
Optimierte Verzahnungsbreiten
Optimierte Welle-Nabe-Verbindungen

## Slide 9: Performant
Erhöhung der Eintriebsdrehzahl
- Im Zyklusbetrieb
um bis zu 33,3 %.
- Im Dauerbetrieb
um bis zu 44,7 %.

## Slide 10: Performant
Bis zu 50,1% mehr
Verdrehsteifigkeit!
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3
Erhöhung der Getriebesteifigkeit durch
Verkürzte Baulänge
Geänderte Verzahnungsbreiten in der Abtriebsstufe

## Slide 11: Performant
Chart: 
| P33 i = 4 - 10 | P43 i = 4 - 10 | P53 i = 4 - 10 | P73 i = 4 - 10 | P83 i = 4 - 10 | P93 i = 4 - 10
Erhöhung der Verzahnungsbreite % | 5 | 7 | 21 | 21 | 20 | 10
Breitere Verzahnung in der Abtriebsstufe für erhöhte Tragfähigkeit

## Slide 12: Performant
Höhere NOT-AUS-Momente
i=7 / i=8 / i=10  größerer Ritzelzapfendurchmesser
Schrumpfkleben mit Loctite 648:  +25% Scherfestigkeit

## Slide 13: Präzise
Normales Drehspiel:
Sonnenräder und Planetenräder / Einsatzgehärtet und geschliffen QKL 5
Gehäuseverzahnung / P  GGG70 wälzgeschält QKL 7
Gehäuseverzahnung / PH(Q)  31CrMoV9 vergütet auf 1000 N/mm² wälzgeschält QKL 7
Reduziertes Drehspiel:
Sonnenräder und Planetenräder / Einsatzgehärtet und geschliffen QKL 5
Gehäuseverzahnung / P  GGG70 wälzgeschält QKL 6
Gehäuseverzahnung / PH(Q)  31CrMoV9 vergütet auf 1000 N/mm² und nitriergehärtet wälzgeschält QKL 6

## Slide 14: Präzise
Höchste Gehäuse- und Verzahnungsqualität durch innovative Technologien
Höchste Gleichlaufgüte
Verdrehflankenspiel von ≤ 1 arcmin.

## Slide 15: Präzise
Stoßen
Wälzschälen
QKL 8
QKL 9
QKL 5
QKL 7

## Slide 16: Präzise
Stoßen
Wälzschälen
QKL 7
QKL 8
QKL 3
QKL 5

## Slide 17: Zusammenfassung Vergleich G2 vs. G3
Baureihe P:
P2: M2acc +15% bis LW/h ≤ 1000
P3-P9:
  Deutliche Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 32 / 35 / 50 / 56 / 70 / 80
  Geringe Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 10 / 100
  Keine Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 3 / 4 / 12 / 16 / 40
  Geringe Steigerungen M2accHT für die spielreduzierten Varianten (Gehäuse GGG70 nicht nitriert)
Baureihe PH3-PH8:
  Deutliche Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 5 / 7 / 8 / 20 / 25 / 32 / 35 / 50 / 56 / 70 / 80
  Geringe Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 10 / 100
  Keine Steigerungen M2acc und M2NOT bei i= 4 / 16 / 40
  Deutliche Steigerungen M2accHT für die spielreduzierten Varianten (Gehäuse 31CrMoV9 nitriert) Ausnahmen i= 10 / 100 (Limitierung durch Sonnenradverzahnung)
Baureihe PHQ4-PHQ8:
  Deutliche Steigerungen M2acc und M2NOT für alle Übersetzungen
  Deutliche Steigerungen M2accHT für die spielreduzierten Varianten (Gehäuse 31CrMoV9 nitriert) Ausnahme PHQ7

## Slide 18: Passgenau
Für jede Anforderung das Passende dabei!
Flexible Maschinenkonstruktion durch eine imposante Kombinations- und Optionsvielfalt. Variable Adapterausführungen ermöglichen die Anbindung von Motoren unterschiedlichster Baugrößen.

## Slide 19
Planetengetriebe Generation 3
Prioritäten
1. Kostenreduzierung
2. Längenreduzierung
3. Designoptimierung
4. Leistungsoptimierung

## Slide 20: Neues Design
G3
G2
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3
Designoptimierung / Standardisierung
Gleiche Eintriebseitige Schnittstelle für P und PH
Verwendung gleicher Motoradapter
Verwendung gleicher Motorflansche bei Direktanbau

## Slide 21: Neues Design

## Slide 22: Neues Design

## Slide 23: Neues Design

## Slide 24
Planetengetriebe Generation 3
Prioritäten
1. Kostenreduzierung
2. Längenreduzierung
3. Designoptimierung
4. Leistungsoptimierung

## Slide 25: Veränderung der Baulängen P im Vergleich
 | G2 ME | G3 ME | Reduzierung | G2 MEL | G3 MEL | Reduzierung
 | L [mm] | L [mm] | [mm] | L [mm] | L [mm] | [mm]
P221 - P231 | 109,5 | 109,5 | 0,0 | 129,0 | 129,0 | 0,0
P222 - P232 | 141,5 | 141,5 | 0,0 | 161,0 | 161,0 | 0,0
P321 - P331 | 153,0 | 145,5 | 7,5 | 159,3 | 147,0 | 12,3
P322 - P332 | 173,5 | 163,0 | 10,5 | 193,0 | 182,5 | 10,5
P421 - P431 | 174,0 | 165,5 | 8,5 | 185,5 | 178,5 | 7,0
P422 - P432 | 218,5 | 202,5 | 16,0 | 224,8 | 204,0 | 20,8
P521 - P531 | 217,0 | 210,5 | 6,5 | 233,0 | 223,0 | 10,0
P522 - P532 | 263,5 | 239,5 | 24,0 | 275,0 | 252,5 | 22,5
P721 - P731 | 268,0 | 264,5 | 3,5 | 293,0 | 287,5 | 5,5
P722 - P732 | 318,0 | 302,5 | 15,5 | 334,0 | 315,0 | 19,0
P821 - P831 | 318,0 | 311,5 | 6,5 | 334,0 | 320,5 | 13,5
P822 - P832 | 376,5 | 356,5 | 20,0 | 401,5 | 379,5 | 22,0
P921 - P931 | 396,0 | 380,5 | 15,5 | - | - | -
P922 - P932 | 476,0 | 463,5 | 12,5 | 492,0 | 472,5 | 19,5
Baulängen wurden reduziert
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3
Beim P9 gibt es keinen MEL Adapter!

## Slide 26: Veränderung der Baulängen PH(Q) im Vergleich
Baulängen wurden reduziert
 | G2 ME | G3 ME | Reduzierung | G2 MEL | G3 MEL | Reduzierung
 | L [mm] | L [mm] | [mm] | L [mm] | L [mm] | [mm]
PH321 - PH331 | 102,5 | 98,5 | 4,0 | 108,8 | 100,0 | 8,8
PH322 - PH332 | 119,0 | 116,0 | 3,0 | 138,5 | 135,5 | 3,0
PH421 - PH431 | 120,0 | 113,5 | 6,5 | 131,5 | 126,5 | 5,0
PH422 - PH432 | 164,5 | 150,5 | 14,0 | 170,8 | 152,0 | 18,8
PH521 - PH531 | 134,0 | 132,0 | 2,0 | 150,0 | 144,5 | 5,5
PH522 - PH532 | 180,5 | 161,0 | 19,5 | 192,0 | 174,0 | 18,0
PH721 - PH731 | 164,0 | 161,0 | 3,0 | 189,5 | 184,0 | 5,5
PH722 - PH732 | 214,0 | 199,0 | 15,0 | 230,0 | 211,5 | 18,5
PH821 - PH831 | 218,0 | 218,0 | 0,0 | 234,0 | 236,0 | -2,0
PH822 - PH832 | 277,0 | 263,0 | 14,0 | 303,0 | 286,0 | 17,0
Notes: Diese Folien geben Dir Tipps, Hintergrund- und Zusatzinformationen zu P G3

## Slide 27: Veränderung Baulänge Direktanbau
 | i2+mp |  | Reduzierung
 | G2 | G3 | [mm]
P221 - P231 EZ3 | 97,5 | 97,5 | 0,0
P222 - P232 EZ3 | 129,5 | 129,5 | 0,0
P321 - P331 EZ3 | 121,5 | 116,5 | -5,0
P321 - P331 EZ4 | 118,0 | 113,0 | -5,0
P322 - P332 EZ3 | 161,5 | 151,0 | -10,5
P421 - P431 EZ4 | 135,0 | 136,5 | 1,5
P421 - P431 EZ5 | 137,5 | 136,0 | -1,5
P422 - P432 EZ3 | 187,0 | 173,5 | -13,5
P422 - P432 EZ4 | 183,5 | 170,0 | -13,5
P521 - P531 EZ5 | 169,0 | 168,5 | -0,5
P521 - P531 EZ7 | 175,0 | 171,5 | -3,5
P522 - P532 EZ4 | 224,5 | 210,5 | -14,0
P522 - P532 EZ5 | 227,0 | 210,0 | -17,0
P721 - P731 EZ7 | 210,0 | 212,5 | 2,5
P721 - P731 EZ8 | 225,0 | 222,5 | -2,5
P722 - P732 EZ5 | 270,0 | 260,5 | -9,5
P722 - P732 EZ7 | 276,0 | 263,5 | -12,5
P821 - P831 EZ8 | 249,0 | 253,5 | 4,5
P822 - P832 EZ7 | 318,5 | 304,5 | -14,0
P822 - P832 EZ8 | 333,5 | 314,5 | -19,0
P922 - P932 EZ8 | 407,0 | 405,5 | -1,5

## Slide 28
Planetengetriebe Generation 3
Prioritäten
1. Kostenreduzierung
2. Längenreduzierung
3. Designoptimierung
4. Leistungsoptimierung

## Slide 29: Gleichteilestrategie
weniger verschiedene Bauteile
höhere Verfügbarkeit
kürzere Lieferzeiten

## Slide 30: Gleichteilestrategie
Standardisierung der Ritzelzapfendurchmesser
In einer Baugröße gibt es nur noch einen Zapfendurchmesser
Einsparung von Kupplungs- und Planetenträger Varianten
Größere Losgrößen für Fertigung und Einkauf
Höhere Verfügbarkeit
Kürzere Lieferzeiten
Sonnenräder und Planetenräder für Standard Drehspiel und reduziertes Drehspiel sind bei G3 die gleichen Bauteile

## Slide 31: Gehäuseverzahnung - Wälzschälen
Neues sehr effektives Verfahren
Verzahnung wird in ca. 1/3 der Zeit vom Stoßen hergestellt
Prozessvorteile durch Herstellung in einem Arbeitsgang

## Slide 32: Qualitätssicherung in der Montage
DB gestützte Prüfung und Dokumentation von Einstellwerten und Vorgabewerten

## Slide 33: Service