## Slide 1: STÖBER goes PROFIdrive
Realisierung von Motion Control-Anwendungen mit STÖBER und Siemens
Frei verwendbar

## Slide 2: STÖBER Systemvorteile jetzt auch mit PROFIdrive
Profitieren Sie von den Vorteilen des STÖBER Antriebssystems aus
Getrieben,
Motoren,
Antriebsreglern und Kabeln.
In Kombination mit einem SIMATIC Controller. Für schnellen Erfolg und anspruchsvolle Bewegung. In jeder Branche. Für jede Anwendung.

## Slide 3: STÖBER Systemvorteile jetzt auch mit PROFIdrive
Zahnstangentriebe mit höchster Verzahnungsqualität.
Hochwertige Schräg­verzahnung für geringe Geräuschentwicklung und beste Laufruhe.
Spielarme Planetengetriebe für µm-genaue Positionierung und maximale Verdrehsteifigkeit.
Große Auswahl an Koaxial- und Winkelgetrieben.
Hohe Übersetzungsvarianzen für die bestmögliche Optimierung von Massenträgheitsverhältnissen.
Kompakte Getriebemotoren im Direktanbau.
Superkompakte Synchron-Servomotoren.
Hoch­performante Antriebs­regler mit zahlreichen zertifizierten Sicherheitsfunktionen.
Modular aufgebaut
und frei skalierbar

## Slide 4: Ihr Partner für die anspruchsvolle Bewegung
Praxisorientierte Systemlösungen für Antrieb und Automation seit 1934.
15.283 mögliche Kombinationen aus Getrieben und Motoren.
Zahlreiche einzigartige Technologie-Highlights und projektbezogene Anpassungen.
Kompetente Unterstützung bei der Antriebsauslegung und Inbetriebnahme inklusive.
Internationale Verfügbarkeit und weltweiter Service.

## Slide 5: Motion Control: Intuitiv. Effizient. Bewährt. Programmieren.
Realisieren Sie selbst die komplexesten Motion Control (MC)-Anwendungen mit STÖBER, PROFIdrive und dem Engineering-Framework für alle Automatisierungsaufgaben – dem TIA Portal.
PROFIdrive: Ein Profil – sechs Applikationsklassen.
Klasse AC1: Standardantriebe (Pumpen, Lüfter, Rührwerke …).
Klasse AC2: Standardantriebe mit Technologiefunktionen.
Klasse AC3: Positionierantriebe.
Klasse AC4: MC-Antriebe mit zentraler, übergeordneter MC-Intelligenz und patentiertem Lageregelkonzept „Dynamic Servo Control“.
Klasse AC5: MC-Antriebe mit zentraler, übergeordneter MC-Intelligenz und Lagesollwertschnittstelle.
Klasse AC6: MC-Antriebe mit dezentraler, in den Antrieben integrierter MC-Intelligenz.
Für eine riesige Bandbreite an Applikationen.

## Slide 6: Fokus Motion Control: PROFIdrive und die MC-Intelligenz …
Dezentrale Steuerung und Positionierung – die MC-Intelligenz im Antrieb!
Antriebsanbindung über Funktionsbausteine (FB)
Bewährte Code-Bausteine mit standardisierten Schnittstellen.
3 Funktionsbausteine übernehmen die Kommunikation zum Antriebsregler (PROFIdrive über PROFINET)
  Anbindung einer drehzahlgeregelten Achse mittels FB SINA_SPEED.
  Anbindung einer positionsgeregelten Achse mittels FB SINA_POS.
  Zyklische Kommunikation über FB SINA_PARA.

## Slide 7: Fokus Motion Control: PROFIdrive und die MC-Intelligenz …
Zentrale Steuerung und Positionierung – die MC-Intelligenz im Controller!
Drehzahlachse
Positionierachse
Gleichlauf
Antriebsanbindung über Technologieobjekte (TO)
Repräsentieren die mechanischen Komponenten.
Kapseln die technische Funktionalität.
Stellen eine einheitliche Schnittstelle zwischen Software und Hardware dar.
Technologieobjekte übernehmen die Kommunikation zum Antriebsregler (PROFIdrive über PROFINET)
  Drehzahlachse: TO_SpeedAxis
  Positionierachse: TO_PositioningAxis (TO_BasicPos)
  Gleichlaufachse: TO_SynchronousAxis
  Externer Encoder: TO_ExternalEncoder
  Messtaster: TO_MeasuringInput
  Nocken: TO_OutputCam
  Nockenspur: TO_CamTrack
  Kurvenscheibe: TO_Cam
  Kinematik: TO_Kinematics

## Slide 8: Intuitiv, leistungsstark und kostenfrei!
STÖBER unterstützt die PROFIdrive Motion Control-Funktionalitäten des TIA Portals:
Intuitiv, leistungsstark und kostenfrei!
Wir unterstützen Sie …
beim leistungsfähigen Programmieren von Motion Control-Lösungen.
mit wiederverwendbaren Ergebnissen.
zeitsparend.
mit höchster Projektqualität.

## Slide 9: STÖBER & PROFIdrive Step 1: Funktionalitäten ab Firmware V6.5-J
Applikationsklasse | Applikation | Antriebsanbindung | Kommunikations-Telegramm
AC1 Standardantriebe | Drehzahlregelung mit Drehzahlsollwert Pumpen, Lüfter, Rührwerk, Förderbänder | FB SINA_SPEED TO_SpeedAxis | 1 1,2,3
AC3 Positionierantriebe | Drive-Based-Positionierung: Lageregelung ohne Interpolation/Kinematiken | FB SINA_POS TO_BasicPos | 111
AC4 MC-Antriebe mit zentraler, übergeordneter MC-Intelligenz | Controller-Based-Positionierung: Positionierung, Drehzahlsynchronlauf Kurvenscheibe, Interpolation/Kinematiken | TO_PositioningAxis TO_SynchronousAxis TO_CAM TO_Kinematics…. | 3,5,102,105

## Slide 10: Klasse AC1: Drehzahlregelung mit Drehzahlsollwert via FB
Antriebsanbindung über Funktionsbaustein FB SINA_SPEED
Telegramm 1. Bewährte Technik ( > 10 Jahre verfügbar), quelloffener Funktionsbaustein.
Für alle Anwendungen, die keine Positionierung benötigen: Pumpen, Lüfter, Rührwerk …
Verfügbar seit Firmware V6.5-D (Juli 2021).

## Slide 11: Klasse AC1: Drehzahlregelung mit Drehzahlsollwert via TO
Antriebsanbindung über Technologieobjekt TO_SpeedAxis
Telegramm 1, 2 oder 3.
Für alle Anwendungen, die keine Positionierung benötigen.
Verfügbar seit Firmware V6.5-D (Juli 2021).

## Slide 12: Klasse AC1: Drehzahlregelung mit Drehzahlsollwert via FB
Antriebsanbindung über Funktionsbaustein FB SINA_POS
Telegramm 111. Bewährte Technik ( > 10 Jahre verfügbar), quelloffener Funktionsbaustein.
Lageregelung im Antriebsregler, sehr gute Qualität auch bei preisgünstiger CPU.
Verfügbar seit Firmware V6.5-D (Juli 2021).

## Slide 13: Klasse AC3: Lageregelung via TO
Antriebsanbindung über Technologieobjekt TO_BasicPos
Telegramm 111.
Lageregelung im Antriebsregler, sehr gute Qualität auch bei preisgünstiger CPU.
Verfügbar seit Firmware V6.5-D (Juli 2021).

## Slide 14: Klasse AC4: Lageregelung mit Drehzahlsollwert mit IRT via TO
Antriebsanbindung über Technologieobjekte TO_PositioningAxis, TO_SynchronousAxis, TO_CAM und TO_Kinematics
Telegramm 3.
Lagesynchronlauf, Kurvenscheibe, Interpolation, Transformationen.
Beste Performance mit IRT und T-CPU.
Verfügbar seit Firmware V6.5-F (April 2022).

## Slide 15: Klasse AC4: Lageregelung mit Drehzahlsollwert mit IRT und DSC via TO
Antriebsanbindung über Technologieobjekte TO_PositioningAxis, TO_SynchronousAxis, TO_CAM und TO_Kinematics
Telegramm 5, 102 oder 105.
Lagesynchronlauf, Kurvenscheibe, Interpolation, Transformationen.
Höchste Performance durch DSC (Lageregelung im Antrieb).
Verfügbar ab Firmware V6.5-K (August 2023).

## Slide 16: STÖBER goes PROFIdrive: Fakten & Benefits
Standardisierte Schnittstellen zu den STÖBER Antriebsreglern SC6 und SI6.
  Standardisierte zyklische Mappings.
  Komfortable Inbetriebnahme: Controller ermittelt die Eigenschaften des Antriebs durch definierte PROFIdrive-Objekte.
Unkomplizierter Austausch von Antriebsreglern.
  Antriebsregler in bereits konfigurierten Applikationen sind einfach und ohne Programmänderungen im TIA Portal austauschbar.

## Slide 17: STÖBER goes PROFIdrive: Fakten & Benefits
Wiederverwendbare Software-Komponenten.
  Software-Komponenten können 1:1 herstellerübergreifend innerhalb einer Applikation genutzt werden – durch eine Programmierung der Technologieobjekte gemäß PLCopen oder unter Verwendung von DriveLib-Funktionsbausteinen.
Simulation.
  Achsen können ohne den Einsatz entsprechender Hardware simuliert werden; die CPU-Auslastung ist im Vorfeld abschätzbar.
Applikationen.
  Zahlreiche Applikationsvorlagen verfügbar: Wickler, Fliegende Säge, Rotierendes Messer, Conveyor Tracking, Kinematiken …